## Slide 1: Robot manipulador
Christian Salán Conde
Daniel Hernández Jiménez
David Redondo Quintero

## Slide 2: Índice
Morfología del robot
Parámetros D-H
Interfaz

## Slide 3: Morfología del robot
5 Grados de libertad
Herramienta: Pinza de 2 garras
Muñeca con rotación ilimitada

## Slide 4: Morfología del robot: Pinza
Pinza de 2 garras
Apertura máxima hasta 26mm

## Slide 5
Sistema triple de escobillas
Transmisión de +Vcc, GND y PWM
Morfología del robot: Muñeca

## Slide 6: Morfología del robot: Base
Base móvil de tipo prismático
Rango de libertad:
0 a 250mm

## Slide 7: Parámetros D-H
Articulación | theta | d | a | alpha
1 | π/2 | x + q1 | 0 | π/2
2 | π/2 + q2 | 0.1725 | 0 | π/2
3 | π + q3 | 0.0053 | 0,0889 | 0
4 | q4 - π/2 | -0.0062 | 0.0145 | π/2
5 | π + q5 | 0.2605 | -0,0019 | 0

## Slide 8: Parámetros D-H Aproximados para estudio de singularidades
Articulación | theta | d | a | alpha
1 | π/2 | x + q1 | 0 | π/2
2 | π/2 + q2 | 0.1725 | 0 | π/2
3 | π + q3 | 0 | 0,0889 | 0
4 | q4 - π/2 | 0 | 0 | π/2
5 | π + q5 | 0.2605 | 0 | 0

## Slide 9
Interfaz